## Slide 1: BBC micro:bit mit Python

## Slide 2: Vorstellung des micro:bit
Einplatinencomputer
Entwickelt von der BBC zur Verbesserung der Schulbildung in England
Bisher > 1M Geräte wurden kostenlos an 11 und 12 jährige Schüler verteilt
Inzwischen gibt es die 2. Version mit
  Mikrophon, Lautsprecher
  5x5 LED-Matrix zur Anzeige von blinkenden Texten, alphanumerische Zeichen und Muster
  Zwei programmierbare Tasten zur Verwendung als Spiele-Controller, Steuerung der Musik auf eigenem Smartphone und vieles mehr
  Eingebauter Kompass zum Erfassen Ihrer Bewegungen
  Temperaturmessung
  Integriertes 3D-Magnetometer zum Erkennen bestimmter Metalle und Magneten
  Bluetooth-Technologie
  Fünf Ein- und Ausgänge zur Steuerung von Motoren, Roboter usw.
  Berührungsempfindliches Logo
  Eingebauter Sleep-/Aus-Modus

## Slide 3: Vorstellung des micro:bit

## Slide 4: Programmierung

## Slide 5: Was ist Python?
Python gibt es seit Anfang der 1990er Jahre - https://www.python.org/
Python ist eine – zumeist – interpretierte Programmiersprache (oft auch als „Skriptsprache“ bezeichnet)
Erfunden wurde die Sprache von Guido van Rossum
Der Name geht auf die englische Komikertruppe „Monty Python“ zurück – und nicht auf die gleichnamige Schlange
Python ist im Web frei für (fast) alle Systeme verfügbar
Python ist Open Source und wird von der Python Software Foundation weiterentwickelt

## Slide 6: Was ist Python?
Python unterstützt eine objektorientierte Programmierung (wie bei Java) und auch eine dynamische Typisierung (wie bei JavaScript)
Blöcke durch Einrückung und nicht durch Klammern
Die gemischte Verwendung von Leerzeichen und Tabulator-Einrückungen wird zu Problemen führen
Stark erweiterbar durch eine Vielzahl an Bibliotheken
Python wird in der Regel für „Backend-Programmierung“ verwendet und nicht für Apps oder Browser-Applikationen

## Slide 7: micro:bit Programmierung mit Python
https://microbit.org/get-started/user-guide/python/

## Slide 8: micro:bit Programmierung mit Python
https://microbit-micropython.readthedocs.io/en/v1.0.1/

## Slide 9: micro:bit Programmierung mit Python

## Slide 10: micro:bit Programmierung mit Python
Link
  https://python.microbit.org/v/2
micro:bit mit dem Rechner verbinden
  USB-Kabel
  Strom- und Datenversorgung
Programme können direkt aus dem Editor auf das Gerät übertragen werden
  Sie werden dann mit micropython ausgeführt
  micropython ist bereits auf dem micro:bit installiert
Auch ohne Stromversorgung bleibt das letzte Programm auf dem micro:bit

## Slide 11: micro:bit Programmierung mit Python
Erstmalige Verbindung
Programm übertragen

## Slide 12: micro:bit Programmierung mit Python
Systemspezifische Befehle importieren
Endlosschleife

## Slide 13: micro:bit Programmierung mit Python
Text anzeigen
Zeichen anzeigen
2 Sekunden schlafen

## Slide 14: micro:bit Programmierung mit Python
Zusätzliche Module importieren (um deren Funktionen zu nutzen)
# Man kann alles aus dem Modul importieren oder nur das was man benötigt
from microbit import *
Endlosschleife
While True:
# Tue irgendwas
Einrückungen
  Python kennt keine {} um Blöcke zu kennzeichnen (wie bei Java)
  Ein „:“ schliesst die vorherige Zeile ab
  Einrückungen (Tab oder 4 Leerzeichen – aber niemals (!) gemischt)

## Slide 15: micro:bit Programmierung mit Python
Auf der Anzeige etwas anzeigen
# So lassen sich Texte auf der kleinen Anzeige darstellen
display.scroll('Hello’)
# So können einzelne – vordefinierte - Grafiken angezeigt warden
display.show(Image.HEART)
Weitere Möglichkeiten => Siehe Doku!

## Slide 16: micro:bit Programmierung mit Python
Was kann man alles programmieren?
  Bilder
  Knöpfe
  Sensoren
    Beschleunigung
    Temperatur
    Licht
    Kompass
    Logo
    Tonausgabe
  Radio – Datenaustausch zwischen micro:bits

## Slide 17: micro:bit Programmierung mit Python
Knöpfe
  a / b – links / rechts
  is_pressed() – gedrückt
    True / False
  get_presses() – Anzahl
Bilder anzeigen
  Vorgefertigte Bilder
  Listen (mehrere Bilder)
  Selbstdefinierte Bilder

## Slide 18: Übung
Erstelle eine Liste aus 5 (oder mehr) Grafiken
Der User kann durch Knopfdruck (rechts/links) durch die Grafiken blättern

## Slide 19: Gestures
Vereinfachte Nutzung des Beschleunigungssensors
while True:
gesture = accelerometer.current_gesture()
if gesture == "face up":
display.show(Image.HAPPY)
else:
display.show(Image.ANGRY)

## Slide 20: Übung – Magic 8-Ball
Erstellt eine Liste an „Vorhersagen“
  Alles wird gut
  Es könnte klappen
  Usw.
Durch das Schütteln des Micro:Bit wird eine Antwort aus der Liste zufällig ausgewählt und angezeigt

## Slide 21: micro:bit Programmierung mit Python
Selbstdefinierte Bilder

## Slide 22: Pixel setzen
Pixel können einzeln mit einer vorgegebenen Helligkeit (0-9) auf der (5x5) Anzeige gesetzt werden

## Slide 23: Pixel setzen
Um gezielt Pixel anzusteuern und auch zu merken (z.B. für Spiele)
d = microbit.display # Zugriff auf die Anzeige
img_screen = microbit.Image(5,5) # Virtuell ein Abbild anlegen
img_screen.set_pixel(4, x, 0) # Pixel gezielt z.B. ausschalten
d.show(img_screen) # Anzeige mit einem Rutsch darstellen
Ausprobieren.

## Slide 24: Etwas komplexer

## Slide 25: micro:bit Programmierung mit Python
Temperaturmessung
Die Temperaturmessung im micro:bit gibt nur einen ungefähren Wert
Zudem „wärmt“ sich das Gerät auf
Daher zeigt die Temperatur eher die Temperatur „auf dem Gerät“
temperatur_wert = temperature()
ÜBUNG – Programm erstellen:
  Das Programm zeigt stets die aktuelle Temperatur an
  Wird der linke Knopf gedrückt, wird die tiefste Temperatur angezeigt
  if button_a.is_pressed():
  Wird der rechte Knopf gedrückt, wird die höchste Temperatur angezeigt

## Slide 26: micro:bit Programmierung mit Python
ÜBUNG - Temperaturmessung

## Slide 27: micro:bit Programmierung mit Python
Python auf dem micro:bit ist keine vollwertige Version von Python
  Nicht alles wird unterstützt
Es gibt ein eingeschränktes Datei-System
  Es werden z.B. nicht alle Datei-Modi unterstützt – so geht z.B. ein „Append“ nicht
  Das Datei-System wird immer dann neu angelegt wenn man eine neue Programmversion draufspielt („Flash“)
  Dennoch lässt sich das Dateisystem für eigene Programme nutzen

## Slide 28: micro:bit Programmierung mit Python
Datei öffnen und lesen
open_file = open('save_temps.dat')
temps = open_file.read()
open_file.close()
Datei öffnen und schreiben
open_file = open('save_temps.dat', 'w')
open_file.write('Hello' +',’+ 'World')
open_file.close()

## Slide 29: micro:bit Programmierung mit Python
Sleep / Pause einlegen
sleep(Anzahl_Milisekunden) – z.B. sleep(2000)
Methode anlegen / aufrufen
def datei_schreiben():
#Einrückung nicht vergessen
open_file = open(Dateiname, Schreibmodus)
# Etwas hinenschreiben
# Hauptprogramm
while True:
#Einrückung nicht vergessen
if bedingung == True:
datei_schreiben()

## Slide 30: micro:bit Programmierung mit Python
Prüfen ob eine Datei bereits vorhanden ist
  import os
  # Eine Liste der vorhandenen Dateien abfragen
  dateien = os.listdir()
  # dateien = ['erste_datei', 'zweite_datei' ]
  # Durch alle Dateien iterieren
  for file in dateien:
  if file == 'save_temps.dat‘:
  # Datei ist vorhanden

## Slide 31: micro:bit Programmierung mit Python
ÜBUNG – Programm erstellen:
  Das Programm zeigt stets die aktuelle Temperatur an
  Wird der linke Knopf gedrückt, wird die tiefste Temperatur angezeigt
  if button_a.is_pressed():
  Wird der rechte Knopf gedrückt, wird die höchste Temperatur angezeigt
  Die aktuellen Hoch- und Tiefwerte werden in einer Datei geschrieben und beim Programmstart eingelesen

## Slide 32: micro:bit Programmierung mit Python

## Slide 33: micro:bit Programmierung mit Python
Miteinander kommunizieren
  micro:bits können einander Nachrichten schicken
  Nachrichten werden immer an alle verschickt (Broadcast)
    Eine Filterung ist möglich, damit man nur bestimmte Nachrichten bekommt
  Nachrichten werden als Strings oder ByteArrays verschickt
  Eine Länge bis 251 Zeichen ist möglich
  import radio
Einige Befehle
  radio.on(), radio.off()
  radio.send(String), radio.receive(), radio.receive_bytes()
  radio.config(channel=1..83), radio.config(group=1..99), radio.config(power=0..7)

## Slide 34: Radio ÜBUNG
PICTURE BROADCAST
Per Knopfdruck werden „Bilder“ an alle empfangenden Micro:Bits verschickt und entsprechend angezeigt
  Button Rechts:
    Standardbilder – zufällig aus einer Liste mit 5 Grafiken ausgewählt (z.B. String `herz´ = Image.Heart) – gleiche Liste verwenden!
  Button Links:
    Eigenes Bild - MY_IMAGE = ‘09090:99999:99999:09990:00900’ (voher entwerfen und testen!)
      MY_IMAGE = '09090:99999:99999:09990:00900’
      display.show(Image(MY_IMAGE))
      display.clear()
    Einigt euch auf ein Sonderzeichen zu Beginn des Strings – damit können dann eigene Bilder einfacher erkannt warden. Das Zeichen muss dann wieder abgeschnitten warden.
      newString = receivedString[1:]
  Nach dem Empfang muss dann für die Anzeige unterschieden werden
    Standardbild
    Eigenes Bild

## Slide 35: Ideen für das eigene Projekt
Spiele
  Snake (Schlange und frisst zufällig platzierte ‚Äpfel‘ und wird dabei länger)
  Space-Shooter (Asteroiden ausweichen)
  Blackjack – mit Kartenanzeige
  Tic Tac Toe mit einem Gegner
Anwendungen
  Lautstärke aufzeichnen
  Schrittzähler
  Erdanziehung messen (Pendel, Video auf YouTube)
https://www.microbit.org/projects/